Załącznik nr 1 do SIWZ

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOPARKO – ŁADOWARKI KOŁOWEJ

Maszyna fabrycznie nowa

Rok produkcji 2015

Limit motogodzin: max 100

Silnik wysokoprężny turbodoładowany, układ wtryskowy common rail

Silnik spełniający normy emisji spalin co najmniej Tier4 interim (lub równoważny)

Moc nominalna min 95 HP / 72 kW / 2200 obr/min (ISO14396/ECE R120)

Pojemność silnika 3,4 – 3,8 l

Maksymalny moment obrotowy min 450 Nm / 1400 obr/min (ISO 14963)

System ułatwiający rozruch w niskich temperaturach (cold start)

Skrzynia biegów manualna z pełną synchronizacją

4 biegi wprzód i wstecz, napęd na 4 koła, prędkość maksymalna min 40 km/h

Koła przednie skrętne 18-20 cali, tylne 26-30 cali

Opony bezdętkowe

Przedni most wahliwy +/- 10-12 st

100% blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu

Hydrauliczna pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku

Przepływ maksymalny min 160 l/min

Ciśnienie maksymalne min 200 bar

Dwuobwodowy, hydrauliczny układ hamulcowy z dwoma pompami hamulcowymi działający na tylnych kołach

Możliwość hamowania na jedną stronę

Kabina w standardzie ROPS / FOPS

Ogrzewanie

Drzwi kabiny po obu stronach i z otwieranymi szybami (górna w drzwiach lewa i prawa strona,

boczna-tylna lewa i prawa strona, tylna w całości)

Fotel operatora z regulacją i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa i podłokietnikami

Fotel operatora obracany do jazdy i pracy ładowarką na wprost, oraz do pracy koparką na tyle maszyny

Lusterka wsteczne, pełne oświetlenie drogowe i robocze, wycieraczki szyby przedniej i tylnej, oświetlenie kabiny

Światła robocze na kabinie: przednie 2, boczne po 1 szt na stronę, tylne 2

Tylne światła drogowe zdejmowane z ramy, z możliwością założenia w dolnej części kabiny w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy koparką

Poziom hałasu wewnątrz max 80 dBA, na zewnątrz 105 dBA

Sterowanie mechaniczne; dźwignia obsługi łyżki ładowarkowej, dwie dźwignie obsługi łyżki koparkowej, dwie dźwignie obsługi podpór

Dźwignia obsługi łyżki ładowarkowej sterująca wszystkimi funkcjami łyżki ładowarkowej wyposażona w przyciski elektrycznego sterowania: rozwierania łyżki ładowarkowej, blokady mechanizmu różnicowego tylnego mostu, rozłączania sprzęgieł jazdy w przypadku potrzeby przekazania całej mocy silnika na układ hydrauliki, bez rozłączania jazdy dźwignią sterowania jazdy (lewa strona kierownicy) i odrywania ręki od kierownicy

Regulacja pochylenia kierownicy

Błotniki przednie i tylne

Łyżka kopiąca podsiębierna min. 600mm, z zębami przykręcanymi: skrajne zęby z krawędzią równającą

Wielofunkcyjna Łyżka otwierana o pojemności 1,0m3 - 1,3m3  z zębami i widłami do palet

Szybkozłącze łyżki koparkowej zintegrowane z układem kinematycznym ruchów łyżki koparkowej, stanowiące jeden element

Teleskopowy wysięgnik ramienia koparkowego: z wysuwem części teleskopu, łyżka ładowarkowa z zębami przykręcanymi z możliwością wymiany na listwę (lemiesz) odwracalną w przypadku jednostronnego zużycia; z widłami do palet; dzielona na dwie szczęki, stałą, spycharkową strona maszyny i ruchomą poruszaną hydraulicznie; rozwarcie dające możliwość użycia łyżki ładowarkowej jako łyżki spycharkowej lub chwytania przedmiotów, z listwą (lemieszem) przykręcaną w spycharkowej części łyżki, odwracalną w przypadku jednostronnego zużycia, z zębami chwytowymi w wewnętrznej części ruchomej szczęki, dla chwytania np. belek, siłowniki hydrauliczne szczęki ruchomej w osłonach stalowych

Samo-poziomowanie łyżki ładowarkowej

Układ automatycznego powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji kopania

Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej w czasie jazdy (ride control)

Oprogramowanie urządzeń koparko – ładowarki oraz aktualizacja oprogramowania baz danych i serwis tego oprogramowania

Instalacja elektryczna 12 V

Dwa akumulatory

Autoryzowany serwis stacjonarny maksymalnie do 100 km od siedziby Zamawiającego

Gwarancja minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) bez limitu motogodzin