Załącznik nr 7 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Jeśli opis nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.	Wszystkie urządzenia muszą umożliwiać wspólną pracę bez konieczności nabywania przez Zamawiającego dodatkowego wyposażenia.

1. CIĄGNIK ROLNICZY

Ciągnik musi być fabrycznie nowy, nie poddawany żadnym naprawom, pochodzić z produkcji w 2016 r. oraz winien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Winien również posiadać komplet dokumentów wymaganych do rejestracji.

Maszyna fabrycznie nowa

Rok produkcji 2016

Napęd na 4 koła

Moc znamionowa: od 80 KM do 115 KM

Silnik 4-cylindrowy o pojemności od 3000 cm3 do 3500 cm3

Silnik zgodny z normą emisji spalin TIER IVA Stage 3b (lub równoważny)

Zbiornik paliwa: 100 litrów

Prędkość: 40 km/godz.

Skrzynia biegów 24 x 24

Rewers elektro – hydrauliczny

Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

Elektrohydrauliczne załączanie napędu przedniej osi

Pompa hydrauliczna o wydajności 45l / min

2 pary hydrauliki

Udźwig tylnego podnośnika na końcówkach kulowych: 3 000 kg

Siłownik zewnętrzny wspomagający udźwig tylnego podnośnika

Masa ciągnika: 3 500 kg

Zaczep suwliwy transportowy z zaczepem polowym

Fotel pasażera

Homologacja na 2 osoby

Obciążniki kół tylnych (2 x 150 kg na koło)

Wałek obrotowy WOM 540 / 540 ECO

Przedni podnośnik TUZ z 1 parą hydrauliki

Tylny TUZ z szybkosprzęgami

Elektroniczny układ sterowania EDC tylnego TUZ

Zewnętrzny siłownik wspomagający

Przedni ładowacz 3-sekcyjny o udźwigu 1600 kg

Ogumienie: przód 380/70 R24, tył 480/70 R34

Klimatyzacja kabiny kierowcy

Lusterka teleskopowe

Radio z odtwarzaczem MP3 USB SD

Oświetlenie zewnętrzne sygnalizacyjne

Podgrzewacz powietrza dolotowego

Elektryczny odłącznik akumulatora

Hamulce pneumatyczne przyczepy

Fotel z podłokietnikiem amortyzowany pneumatycznie

Okno dachowe

Lampa obrotowa

Autoryzowany serwis stacjonarny maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego

Gwarancja minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą).

2. PRZYCZEPA JEDNOOSIOWA SAMOWYŁADOWCZA,

Fabrycznie nowa, nie poddawana żadnym naprawom

Dopuszczalna masa całkowita: 6800 kg

Ładowność: 5000 kg

Pojemność ładunkowa: 8 m3

Powierzchnia ładunkowa: 8,2 m2

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: 4000 mm

Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: 2000 mm

Wysokość ścian skrzyni: 500 + 500 mm

Grubość blachy podłogi: 3 mm

Grubość blachy ściany: 2 mm

Zawieszenie: sztywne

Obciążenie oka dyszla 1100 kg

Rozmiar ogumienia: 400/60-15,5

Prędkość konstrukcyjna: 30 km/h

System wywrotu: trójstronny

Cylinder teleskopowy (zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 8l / 200bar

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: max 40 KM

Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki): 45 ˚

Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian

System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi

Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą

Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej

Ściany i nadstawy z profili PF500mm, z obrzeżem 70mm, ze stabilnymi słupkami tylnymi, z odkuwanymi zawiasami i zamkami

Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną

Szyber zsypowy, z blokadą, w ścianie tylnej

Drabinka i stopnie burtowe

Rama podwozia trójkątna spawana z otwartych profili stalowych

Dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika

Zaczep dyszla sztywny z okiem 50mm

Podpora dyszla ze składanym stalowym kółkiem podporowym

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Postojowy hamulec ręczny

Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym

Przewód przyłączeniowy, spiralny,

Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Tylny zaczep manualny, sztywny

Plandeka rolowana

Koło zapasowe

Autoryzowany serwis stacjonarny maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego

Gwarancja minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą).

3. KOSIARKA BIJAKOWA NA WYSIĘGNIKU Z OSPRZĘTEM,

Fabrycznie nowa, nie poddawana żadnym naprawom

Zasięg roboczy –  min. 4,5 / max 5,5 m

Głowica do koszenia 120cm.

Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika

Połączenia ramy i zbiornika nierozłączne - spawane

Chłodnica i zbiornik oleju

Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny

Dwa kierunki obrotu wału roboczego

Sterowanie funkcjami ramienia elektroniczne proporcjonalne Joystick,

Przekładnia, pompy hydrauliczne, silniki hydrauliczne – żeliwne

Pompa główna o pojemności min 70 cm3

Ciśnienie pracy min 220 Bar.

Przepływ oleju min 120L/min.

Hydrauliczno – gazowy bezpiecznik podnoszenia i opuszczania ramienia

Hydrauliczno – gazowy bezpiecznik najazdowy ramienia,

Możliwość obrotu ramienia w poziomie min 90°

Montaż na dostarczonym ciągniku w sposób umożliwiający transport oraz natychmiastową pracę

Znak bezpieczeństwa CE

Ciężar min. 800 kg / max 900 kg

- Głowica do koszenia traw i krzaków

Głowica szerokość robocza 120 cm

Noże bijakowe Y – 40 szt.

Dwa kierunki koszenia sterowane z kabiny operatora.

Rolka podporowa regulowania wysokości koszenia 5 - 9 cm

Moc na rotorze koszącym 55 KM

Łożyska wału koszącego i podporowego  baryłkowe dwurzędowe  wahliwe

Obroty wału roboczego 3000 obr/min

Ciężar głowicy min 250 kg

- Głowica szczotka do odmiatania śniegu (zamiatania)

Szerokość robocza 160cm

Zmienny kąt ustawienia +/- 30 stopni od osi mocowania

Koła podporowe 2 szt. obrotowe 360 st.

Wał roboczy z włosiem PP - 2,0

Wyrzut regulowany obrotami  z kabiny operatora

Obroty dwukierunkowe

Ciężar max 150kg

Autoryzowany serwis stacjonarny maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego

Gwarancja minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą).

4. PŁUG DO ODŚNIEŻANIA,

Fabrycznie nowy, nie poddawany żadnym naprawom

4 pozycje: L - pozycja robocza lewa,  P - pozycja robocza prawa, S - strzałka, SO - strzałka odwrotna.

Lemiesze gumowe

Szerokość robocza: 2450 mm (lemiesze gumowe)

Zasilanie elektryczne 12 V

Zasilanie hydrauliczne

Kółka podporowe

Gumowe listwy zagarniające

Autoryzowany serwis stacjonarny maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego

Gwarancja minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą).

5. POSYPYWARKA PIASKU

Fabrycznie nowa, nie poddawana żadnym naprawom

Ładowność 600 kg

Pojemność zbiornika 0,5 m3

Szerokość robocza regulowana w zakresie 1 - 6 m

Napęd hydrauliczny

Autoryzowany serwis stacjonarny maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego

Gwarancja minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą).

6. ŁADOWACZ CZOŁOWY Z OSPRZĘTEM

Fabrycznie nowy, nie poddawany żadnym naprawom

Ładowacz 3 sekcyjny

Udźwig maksymalny minimum 1600 kg

Antywstrząsowy amortyzator

Szufla uniwersalna o szerokości roboczej 2 m

Widły do palet przesuwane

Wysokość podnoszenia 3,0 m

Szybka i nieskomplikowana wymiana narzędzi roboczych

Łatwy montaż i demontaż ładowacza

Autoryzowany serwis stacjonarny maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego

Gwarancja minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą).

Wszystkie urządzenia mają być dostarczone w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Górno (teren oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedzyna), podłączone i uruchomione.

Do każdego dostarczonego urządzenia Wykonawca winny dostarczyć minimum:

- pisemną gwarancję.

- instrukcję obsługi w języku polskim

- inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego.